## Slide 1
Test di software per piattaforme embedded su sistemi virtualizzati open source
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA INFORMATICA
Relatore
Prof. Maurizio Pizzonia
Correlatore Aziendale
Ing. Fabrizio Batino
Laureando
Patrizio Boschi

## Slide 2
Contesto
Problema
Macchine
Virtuali
Emulatore
Watchdog
Test e Prestazioni
Conclusioni
Contesto Operativo
Tesi svolta presso il dipartimento di Software Engineering Technology (SET) di MBDA Italia
MBDA è una azienda di sistemi elettronici industriali ad alta tecnologia
  Multinazionale sostenuta da tre gruppi: BAE System, EADS e Finmeccanica
Opera principalmente nel campo dei sistemi:
Distribuiti
Safety-critical
Real time
Interattivi

## Slide 3
Contesto
Macchine
Virtuali
Emulatore
Watchdog
Test e Prestazioni
Problema
Il testing del software per la piattaforma target introduce diverse problematiche
  Testing sul target
    Bottleneck sul target (N sviluppatori, 0..1 target)
  Testing sulle piattaforme di sviluppo
    Semplice
    Configurazioni diverse
    Hardware diverso
    Device driver diversi
  Testing remoto
    Almeno un target disponibile e dedicato
  Testing su piattaforme target virtuali
Problema
Conclusioni

## Slide 4
Macchine
Virtuali
Emulatore
Watchdog
Test e Prestazioni
Piattaforme target e di sviluppo
Piattaforme Target
Sistemi embedded o SBC (Single Board Computer)
Es. Concurrent Technologies VP-417
  Architettura x86/X86_64
  PCI-E, DDR2 DRAM, USB2, EIDE, SATA, SM722, Flash Memory, Watchdog, …
  VME Backplane / Chassis
Linux, Linux + RT, LynxOS, Aix, …
Piattaforme di sviluppo (Host)
Normali personal computer
Linux
Conclusioni
Contesto
Problema

## Slide 5
QEMU (System emulation)
Cross platform (es. ARM su x86)
Emulazione dispositivi hardware
Lento
KQEMU, KVM, Xen HVM (x86 full virtualization)
Più veloci di QEMU
Emulazione dispositivi tramite QEMU
Solo x86 su x86
KVM e Xen HVM richiedono CPU con supporto HW alla virtualizzazione
Contesto
Macchine
Virtuali
Emulatore
Watchdog
Test e Prestazioni
Macchine virtuali
Problema
Paravirtualization, OS Virtualization, …
  Xen, User Mode Linux, lguest, Linux Vserver, chroot, …
System emulation, Full Virtualization
Conclusioni
Hardware
Host OS / Virtual Machine Monitor
Guest OS
App
App
Guest OS
App
App
App
App
VM 1
VM 2
HW emulato
HW emulato

## Slide 6
Contesto
Macchine
Virtuali
Emulatore
Watchdog
Test e Prestazioni
Emulazione di un device con QEMU (1)
Problema
Conclusioni
Implementazione dell’emulatore del dispositivo PCI Watchdog Intel I6300ESB
  Presente sulla piattaforma target
  Non presente tra gli emulatori offerti con QEMU
Analisi del dispositivo reale
  Datasheet (≈25 registri, ≈70 bitfields)
  Reverse engineering del suo driver Linux /drivers/watchdog/i6300esb.c (≈900 LOC)
Analisi di QEMU
  Open source
  Realizzato in C (≈450k LOC)
  Codice “autodocumentato”

## Slide 7
Contesto
Macchine
Virtuali
Emulatore
Watchdog
Test e Prestazioni
Emulazione di un device con QEMU (2)
Problema
uint8_t PCIConfRegs[256]
Interfaccia hardware-software del dispositivo
  PCI Configuration Registers
  Memory-mapped I/O Registers
  I/O Ports
  IRQ
Funzionalità del dispositivo
  Effetti collaterali di scritture/letture nei registri
  Eventi asincroni (es. timeouts)
Conclusioni
Guest side
Host side

## Slide 8
Contesto
Macchine
Virtuali
Emulatore
Watchdog
Test e Prestazioni
Emulazione di un device con QEMU (3)
Progettazione e sviluppo dell’emulatore
  1) “Stub” device
  2) Comunicazione device <-> driver
  3) Logica funzionale
Problema
QEMU PCI Device
Stato
PCI Configuration Registers
Altri Registri
DRIVER
QEMU BIOS
LOGICA DEL DISPOSITIVO
Conclusioni

## Slide 9
Contesto
Macchine
Virtuali
Emulatore
Watchdog
Test e Prestazioni
Test delle macchine virtuali
Problema
Conclusioni
Installazione e utilizzo del sistema operativo presente sul target (Finmeccanica Linux) sulla macchina virtuale
Esecuzione della suite LTP (Linux Test Project) sulle piattaforme target e virtuale
Applicazione user-space wdt-tool creata appositamente per il controllo del Watchdog
LTP Version | LTP-20090430
Kernel Version | 2.6.24-FNM v2.1-ric41
Total Tests | 1183
Total Test TPASS | 1109
Total Test TFAIL | 10
Total Test TBROK | 14
Total Test TWARN | 6
Total Test TCONF | 44
≈30 discrepanze su ≈1200 test
ht_affinity
cacheflush01
accept4_01
Power Management
…

## Slide 10
Contesto
Macchine
Virtuali
QEMU watchdog
Test e Prestazioni
Prestazioni
Suite di benchmark
  Microbenchmark (lmbench, netperf)
  Benchmark sintetici (dbench, whetstone)
  Benchmark applicativi (dacapo, make)
Caratterizzazione (speedup/slowdown) dei carichi kernel-mode
  Context switch, fork, pipes, signals, stat, open/close, exec, page/protection faults, …
Caratterizzazione (speedup/slowdown) dei carichi I/O
  Disco, rete
(non) determinismo delle prestazioni
  Letture successive del Timestamp Counter (RDTSC)
Problema
Conclusioni
(non) determinismo delle prestazioni
  Latenza letture successive del Timestamp Counter (RDTSC)

## Slide 11
Contesto
Macchine
Virtuali
Emulatore
Watchdog
Test e Prestazioni
Conclusioni e sviluppi futuri
Know-how sull’utilizzo di macchine virtuali per il testing funzionale per la piattaforma target
Emulatore del dispositivo Watchdog Intel I6300ESB
Stima dell’effort per lo sviluppo di nuovi emulatori
Sviluppi futuri:
Nuovi emulatori di device
  es. Tundra Universe II PCI-VME Bridge
Implementazione di un framework per il debugging passo-passo del kernel mediante GDB e QEMU
Porting delle patch Xen al kernel Finmeccanica Linux
Problema
Conclusioni

## Slide 12
Contesto
Macchine
Virtuali
Emulatore
Watchdog
Test e Prestazioni
“Work-in-Progress” paper
“Embedded Software Testing with Open Source Virtual Platforms”
Problema
Conclusioni

## Slide 16
Contesto
Macchine
Virtuali
QEMU watchdog
Test e Prestazioni
Interfaccia Driver di rete in Linux
Problema
Conclusioni

## Slide 17
Contesto
Macchine
Virtuali
QEMU watchdog
Test e Prestazioni
Virtualizzazione
Problema
Conclusioni

## Slide 18
Contesto
Macchine
Virtuali
QEMU watchdog
Test e Prestazioni
Watchdog Init Function
Problema
Conclusioni